Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Николаевский-на- Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

УТВЕРЖДЕН

Заместитель директора по УПР

________________С.В Боровик

«__»_________________2018 г.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

I ЭТАПА МАЛОГО ЧЕМПИОНАТА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ»

Николаевск-на-Амуре

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ………………………………………. 3

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ…………………………………….. 17

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА………………….19

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ……………………………………………24

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

22. Painting and Decorating

Малярные и декоративные работы

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

- ОЦЕНКА

- ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1 Название профессиональной компетенции:

Малярные и декоративные работы.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Маляр-декоратор  в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

должен:

1. Выполнять  приемку  объекта  и  поверхности,  а  так же  составлять  акты приемки МТБ и поверхности.

2. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.

3. Окрашивать поверхности различными малярными составами.

4. Оклеивать поверхности различными материалами.

5. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.

6. Качественно выполнять подготовку и покраску дверей и молдинга.

7. Выполнять покраску поверхности при помощи краскопульта.

8.  Знать и выполнять работы в соответствии с Техникой безопасности (ТБ) по данной компетенции.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.2.2 Данное техническое описание составлено для 1 этапа Малого чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» по компетенции «Малярные и декоративные работы».

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- Положение о проведении 1 этапа Малого чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»;

- Правила техники безопасности.

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. Требования к квалификации

Рабочая среда: гигиена, безопасность, законы

Участники должны обладать следующими знаниями и пониманием гигиены, безопасности и соответствующих законов, относящихся к производству штукатурных работ:

- Описать (своими словами) стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене малярных и декоративных работ;

- Описать различные средства индивидуальной защиты;

- Описать технику безопасности при работе с электрическими инструментами

Умение:

- Создать и поддерживать безопасную и гигиеничную рабочую среду;

- Организовать рабочее место, чтобы избежать болей в спине;

- Применять стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене малярных работ;

- Определять и использовать необходимые в каждом конкретном случае средства индивидуальной защиты;

- Соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами.

Изучение объекта (чтение планов и чертежей / материалы и оборудование)

Знание и понимание:

- Понимание работы и запросов клиента и согласовывать с ним задачи;

- Определение качества и необходимых стандартов.

Умение:

- Читать и интерпретировать документацию из различных источников;

- Читать и интерпретировать чертежи и технические описания;

- Рассчитывать количество материала в соответствии с планами и техническими описаниями;

- Описать в письменной форме процесс и порядок работ.

Выполнение подготовительных работы при производстве малярных работ.

Знание и понимание:

- приёмов подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;

- приёмов подготовки материалов для выполнения малярных работ

- выбор и правильное владение инструментами, механизмами;

Умение:

- определять объём выполняемых работ;

- соблюдать правил подготовки площадки для проведения малярных работ;

- соблюдать технологии приготовления клеевых, шпаклёвочных и других растворов и смесей;

Окрашивание поверхности различными малярными составами.

Знание и понимание:

- технологии выполнения малярных работ;

- технологии выполнения малярных работ под декоративное покрытие;

- способов вытягивания филёнок;

- приёмов окрашивания по трафарету;

- технологии окраски поверхностей водоэмульсионными составами;

- технологии выполнения окраски поверхностей неводными составами;

- технологии окраски труб и радиаторов;

- знание технологии окраски фасадов различными составами.

Умение:

- соблюдать правила окраски поверхностей кистями и валиками неводными составами;

- соблюдать правила окраски оконных рам и дверных полотен;

- соблюдать последовательности изготовления трафаретов;

- соблюдать технологии отделки поверхностей набрызгом и торцеванием;

- подбирать цвета колера в зависимости от освещённости помещений и ориентации их относительно стран света;

- соблюдать нормы времени при выполнении заданных объёмов работ.

Оклеивание поверхности различными материалами.

Знание и понимание:

- оклеивание поверхности малярной лентой, пленкой и трафаретами

- технологии наклеивания различных видов обоев на потолки и стены;

- расчёта потребностей обоев;

Умение:

- выбирать вид клейстера и клеящего составов для проклеивания поверхностей и наклеивания плёнок (на бумажной и тканевой основе);

- качественно заделывать стыки;

- рассчитывать потребность обоев для оклеивания помещений;

- обрезать кромки на обрезальной машине и вручную.

- Стыковать разные типы обоев

Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей

Знание и понимание:

- определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту.

Умение:

- соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ.

- провести ремонт без ухудшения качества ремонтируемой поверхности.

Творческое оформление и украшение

Знание и понимание:

- Выслушать мнение клиента;

- Понимать предложенную тему;

- Аргументировано и обоснованно предлагать адекватные варианты.

- Показать высокий профессионализм за отведённый период времени

Умение:

- Профессионально выполнять декоративную покраску;

- Качественно декорировать поверхность.

- Продемонстрировать талант и профессиональное мастерство маляра настолько полно, насколько это возможно.

2.2. Теоретические знания

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется.

2.3. Практическая работа

Практическая работа включает в себя подготовку поверхности под покраску, выбор и доработка дизайна, создание эскизов и трафаретов, окрашивание поверхности водоэмульсионными колерованными декоративными составами в соответствии с заданием. Нанесение декоративных фактур и элементов, построение и соблюдение перспективы.

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание включает в себя 5 Модулей (Критериев) – Подготовительные работы, Дизайн, Фасад, Обои, Интерьер.

Время выполнения всего конкурсного проекта составляет – 11 рабочих часов, 1,5 рабочих дня.

Конкурсное задание включает в себя 4 практических модуля:

- Модуль В. «Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки»;

- Модуль С. «Обои»;

- Модуль D. «Декоративное покрытие поверхности»;

- Модуль E. «Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор)»

Модуль В. «Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки»:

- Задание выполняется на стене И1;

- Декоративное покрытие должно стыковаться с обоями;

- Дверная рама должна содержаться в чистоте;

- Подобрать рисунок «Венецианской штукатурки» близкий/ сочетающийся с обоями.

Модуль С. «Обои»:

- Наклеить обои на стену И1 и полоску обоев на стену И2;

- Выбор обоев:

- Обои должны быть шириной 53 см, иметь повторяющийся узор;

- Угол должен быть обрезан и иметь нахлест в 2-10 мм.;

- Верхний орнамент должен остаться чистым.

Модуль D. «Декорирование поверхности»:

- Задание выполняется на стене И2, нижняя половина стены Ф1;

- Декоративное покрытие на стене И2 должно стыковаться с обоями,  на стене Ф1 с имитацией окна;

- D1, D2, D3, D4 выполняются строго по образцу, в предложенной технике нанесения; D5 – имитация каменной кладки, по предварительно сделанной разметке;

- Между текстурами поверхность разбивается малярной лентой;

- Малярная лента не должна быть уже 19 мм и шире 25 мм.

Модуль Е. «Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор)»:

- Задание выполняется на стене Ф1;

- Применение техники декоративного окрашивания на выбор Конкурсанта;

- Разрешается использовать заранее подготовленные трафареты;

- Вся размерная поверхность должна быть покрыта вручную;

- Разрешено использование заранее подготовленных материалов,

- Вся работа должна быть выполнена в пределах рабочей зоны, покидать которую Конкурсанту запрещается;

- Эскиз свободной техники должен включать информационный лист, который необходимо принести с собой на Чемпионат и который должен включать следующие пункты:

- Имя Конкурсанта и его группу;

- Материалы, применяемые для свободной техники;

- Применяемый Инструмент;

- Обозначения цвета;

- План для свободной техники, без указания размеров.

- Эскиз должен быть передан Главному эксперту перед началом Чемпионата. Он будет оценен в течение модуля Е.

- Конкурсант должен использовать всю поверхность стены Ф1 для свободной техники.

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания

Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, без какой-либо посторонней помощи:

- Подготовить (приемка, грунтование, чертеж, подложка) поверхность под покраску соответствующим составом;

- Осуществить окраску с использованием соответствующего инструмента;

- Предохранить зоны окраски от взаимного перетекания и смешивания окрасочных составов (если это не предусмотрено заданием)

- Участникам необходимо принимать во внимание пространственные требования, связанные с ограничениями рабочего пространства на площадке проведения конкурса. Участнику не разрешается выходить за пределы отведённого ему рабочего пространства за исключением согласованных с комиссией случаев.

3.3. Разработка конкурсного задания

Конкурсное задание составлено по образцам, представленным «WorldSkills Russia».

Конкурсные задания модули разрабатывает Организатор соревнований. Оценивают конкурсные задания Эксперты WSR по данной компетенции.

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание сопровождается проектом схемы выставления оценок.

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами непосредственно перед соревнованиями.

3.5. Утверждение конкурсного задания

Задание утверждается Экспертами WSR по соответствующей компетенции только в том случае, если каждый модуль можно было выполнить в рамках отведённого времени, с использованием имеющегося инструмента и имеющегося у участников объёма знаний.

3.5. Изменение конкурсного задания во время конкурса

Перед началом конкурса в конкурсное задание может быть внесено 30% изменений. Конкурсное задание, подвергшееся такому изменению, участники конкурса получат на инструктаже в день конкурса.

Эксперты WSR могут представить свои идеи или чертежи, разработанные до начала конкурса и привезённые с собой. Изменению могут быть подвергнуты следующие аспекты задания:

- Виды окрасочных составов

- Колеровка окрасочных составов

- Рисунок окрашиваемой поверхности

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

4.1. Экспертное сообщество.

Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь, будучи принятыми экспертным сообществом. Модератором является Организатор соревнований.

4.2. Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить на сайте техникума.

Такая информация включает в себя:

- Правила конкурса

- Технические описания

- Конкурсные задания

- Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

5. ОЦЕНКА

Критерии оценки определены в Положении о конкурсе. В критерии оценки экспертным сообществом могут быть внесены изменения непосредственно перед соревнованиями. Лист с критериями оценок выдаётся каждому эксперту и члену жюри перед соревнованиями.

В конце соревнований члены жюри подписывают свой лист с оценками и сдают в Оргкомитет.

5.1. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Система оценивания представлена в таблице. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

| Критерии | Судейская оценка | Измеряемая оценка | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Организация работы | 0 | 8 | 8 |
| В | Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки» | 3 | 21 | 24 |
| С | Обои | 1,5 | 14,5 | 16 |
| D | Декорирование поверхности | 3 | 25 | 28 |
| Е | Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор) | 4 | 20 | 24 |
|  | Всего | 11,5 | 88,5 | 100 |

Судейская оценка:

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту

- шкалы 0–3, где:

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное.

Каждый аспект оценивают четыре эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

Измеряемая оценка:

Оценка каждого аспекта осуществляется четырьмя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

В. «Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки»

-  Нанесение «Венецианской штукатурки». Оценка проводится группой экспертов не менее 3 человек, согласно критериям оценки модуля.

С. «Обои»

- Раскрой обоев согласно заданию и поклейка. Оценка проводится группой экспертов не менее 3 человек, согласно критериям оценки модуля.

D. «Декорирование поверхности»

- Нанесение декоративных штукатурок, повторение фактуры заданной экспертами. Оценка проводится группой экспертов не менее 3 человек, согласно критериям оценки модуля.

Е. «Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор)»

- Выполнение изображения в окне – свободная техника. Выбор материала осуществляется из групп «Рельефных» или «Гладких» материалов, в том числе водоэмульсионная краска, цвет и техника нанесения вариативны. Оценка проводится группой экспертов не менее 3 человек, согласно критериям оценки модуля.

Эксперт не оценивает участника из своей группы.

Оценку всех модулей проводить только после полного высыхания красок, декоративных штукатурок или обойного клея.

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом соревнований Организатор проводит инструктаж по охране труда для Участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа.

- Все участники обязаны использовать защитные очки при работе с ручным, электрическим или машинным оборудованием или инструментами, когда существует опасность попадания в глаза осколков или частиц;

- Эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника конкурса обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

В листе Конкурсного задания перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса.

Инструмент и оборудование, которое участники должны иметь в инструментальном ящике указывается в Инфраструктурном листе, которые рассылаются предварительно участникам соревнований и размещены на сайте Организатора.

В Инфраструктурном листе перечислены материалы и оборудование, предоставляемые Организатором.

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

На конкурс приветствуется приглашение заинтересованных строительных организаций, местных и региональных печатных СМИ и телевидения.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

по компетенции Малярные и декоративные работы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, мебель |
| 1 | Стол для резки обоев | шт | 2 |
| 2 | Стол для инструментов | шт | 1 |
| 3 | Стремянка | шт | 1 |
| 4 | Щетка ручная | шт | 1 |
| 5 | Совок для мусора | шт | 1 |
| 6 | Корзина для раздельного сбора мусора | шт | 1 |
| 7 | Обойная линейка | шт | 1 |
| 8 | Карандаш | шт | 1 |
| 9 | Ластик | шт | 1 |
| 10 | Ножницы | шт | 1 |
| 11 | Нож железный (канцелярский) | шт | 1 |
| 12 | Ведро 5 л | шт | 2 |
| 13 | Шпатель обойный | шт | 1 |
| 14 | Кисть - макловица | шт | 1 |
| 15 | Валик поролоновый 20 см с рукой | шт | 1 |
| 16 | Рулетка 3-х метровая | шт | 1 |
| 17 | Весок строительный | шт | 1 |
| 18 | Кюветка для малярных составов 240 | шт | 1 |
| 19 | Шлифовальная колодка | шт | 1 |
| 20 | Шпатель металлический (70мм) | шт | 1 |
| 21 | Шпатель металлический (400мм) | шт | 1 |
| 22 | Шпатель резиновый | шт | 1 |
| 23 | Лопатка малярная | шт | 1 |
| 24 | Кельма штукатурная | шт | 1 |
| 25 | Водоснабжение – кран и раковина не более 10-15 м от места участника | шт | 1 |
| 26 | Аптечка первой медицинской помощи | шт | 1 |
| Расходный материал |
| 1 | Мешки для мусора | шт | 3 |
| 2 | Пленка укрывочная | м | 10 |
| 3 | Клей обойный флизелиновый | шт | 1 |
| 4 | Обои флизелиновые | рулон | 1 |
| 5 | Ветошь | шт | 2 |
| 6 | Лента малярная 50х50 | шт | 1 |
| 7 | Колорант бежевый (50г) | шт | 1 |
| 8 | Колорант зеленый (50г) | шт | 1 |
| 9 | Колорант черный (50г) | шт | 1 |
| 10 | Колорант коралловый (50г) | шт | 1 |
| 11 | Наждачная бумага | шт | 1 |
| 12 | Грунт глубокого проникновения | л | 2,5 |
| 13 | TERRACO HANDYCOAT TOPPING | кг | 25 |
| 14 | Планшет под выкрасы, оргалит | шт | 1 |
| Спецодежда |
| 1 | Перчатки тканевые | пара | 1 |
| 2 | Перчатки резиновые | пара | 1 |
| 3 | Маска защитная | шт | 1 |
| 4 | Очки защитные | шт | 1 |
| 5 | Спец.одежда | комплект | 1 |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для маляров строительных

ТОИ Р-66-29-95

Дата введения 01.07.95

Маляры строительные (далее — «маляры») при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства», настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки.

Требования безопасности перед началом работ

1. Перед началом работы маляры обязаны:

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2. После получения задания у бригадира или руководителя маляры обязаны:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

3. Маляры не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности;

а) неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты работающих, средств подмащивания, механизированного инструмента и механизмов, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

б) отсутствии пломб на предохранительных клапанах и манометрах компрессоров; в) недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к ним. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это маляры обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

4. Для прохода на рабочее место маляры должны использовать оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).

5. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями. Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.).

6. При выполнении малярных работ с подвесных люлек или других средств подмащивания с перемещаемым рабочим местом маляры обязаны выполнять требования «Типовой инструкции по охране труда для работников, выполняющих строительно-монтажные работы на подмостях с перемещаемым рабочим местом».

7. При производстве работ маляры обязаны выполнять следующие требования:

а) приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава;

б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и противопыльный респиратор;

в) приготавливать раствор соляной кислоты следует вливанием тонкой струи кислоты в сосуд с водой;

г) при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с длинной ручкой;

д) периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.).

8. В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрывопожарные пары, запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

9. Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, техно- логическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.

10. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожарные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.

11. При выполнении работ с применением пневматического ин- струмента маляры обязаны:

а) убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки пистолета- распылителя, приспособления для шлифования прошпатлеванных поверхностей, соединительных шлангов и узлов крепления к инструменту);

б) проверить исправность манометра и наличие пломбы;

в) не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работы и их прикосновения к подвижным стальным канатам;

г) отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении. Не допускается отогревать шланги паром;

д) отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизмов пневмоинструмента. Не допускается для прекращения подачи воздуха перегибать шланг или завязывать его узлом.

12. Для защиты рук малярам следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.

13. При заправке красконагнетательного бака необходимо проверить сохранность и исправность барашковых гаек, редукционного клапана, резиновой прокладки крышки, кранов подачи воздуха и состава, после чего шланги и ручной распылитель продуть сжатым воздухом.

14. При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором.

15. При удалении старой краски огневым способом с помощью паяльной лампы внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное сквозное проветривание или принудительную вентиляцию.

16. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

17. Металлические кровли с уклоном более 25 следует окрашивать с переносных стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны быть надежно закреплены.

18. Окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цистерн, сантехкабин следует с помощью пистолетов-распылителей, не дающих туманообразования, и при постоянной принудительной вентиляции

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

19. При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более маляры обязаны прекратить работы и перейти в безопасное место.

20. При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить бригадиру или руководителю работ.

21. При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо работы приостановить и принять меры к тушению очага возгорания подручными средствами. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану в установленном порядке и сообщить бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы маляры обязаны:

а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;

б) убрать инструмент в предназначенное для хранения место;

в) очистить от материалов и промыть оборудование, привести в порядок рабочее место;

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции «Малярные и декоративные работы»

Задание включает в себя следующие разделы:

Формы участия

Модули задания и необходимое время

Критерии оценки

Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 11 ч.

ФОРМА УЧАСТИЯ

Индивидуальная

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Организация работы | 8 | 11 часов – время на выполнение всех модулей. Время выполнения каждого модуля не лимитировано. |
| В | Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки» | 24 |  |
| С | Обои | 16 |  |
| D | Декорирование поверхности | 28 |  |
| Е | Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор) | 24 |  |
|  | Всего | 100 |  |

Модули с описанием работ:

Модуль A: Организация работы.

Приемка МТБ  (материально-технической  базы)/ревизия:  оборудования,

инструмента, материалов по ИЛ (инфраструктурному листу) в соответствии с

номенклатурным и количественным данными. Если какая-либо позиция ИЛ отсутствует, а технический эксперт не имеет возможности предоставить ее участнику,  –  отметьте  это  в  дефектной  ведомости  и  подпишите  ее  у технического эксперта. Оценочная комиссия учтёт данный факт, возможно повлияющий  на  качество  исполнения  задания/модуля.    Продолжите выполнение  задания  с  имеющимися  ресурсами. Если  технический  эксперт

занят обеспечением недостающего для участника ресурса или исправлением несоответствующего  качества  подготовки  инфраструктуры,  –  не  теряйте время. Занимайтесь подготовкой или выполнением разрешенных операций в рамках задания/модуля, если это в вашей компетенции. Используйте бланк дефектной ведомости.

Размеры.  Включает  измерение  с  помощью  рулетки,  уровня.  Проверка размеров  стенда/навески  на  соответствие  чертежу.  Участник  обязан самостоятельно произвести данные операции. Использовать бланк дефектной

ведомости.

Оценка  качества  поверхности  стенда.  Поверхность  должна  быть

зашпатлевана финишной шпатлевкой, ошкурена и загрунтована. Поверхность должна быть без изъянов, выбоин, царапин и наплывов. Углы внутренние и внешние должны быть проклеены серпянкой и зашпатлеваны. Осуществить визуальный осмотр стенда на: разнотон окрасочного слоя, бугры, выбоины, отсутствие шпатлевочного, красочного и грунтовочного слоя. Использовать  бланк  дефектной ведомости.

Составление  дефектной  ведомости. В  случае  несоответствия  заявленным ресурсам в ИЛ (инфраструктурном листе), заполните дефектную ведомость с указанием отсутствующих позиций. Отметьте в дефектной ведомости номер команды, ФИО участника. Оценочная комиссия учтёт данный факт, возможно повлияющий на качество исполнения задания/модуля, и не станет снимать баллы  за  недочеты,  вызванные  указанными  в  акте  отсутствующими позициями  ИЛ  или несоответствующее  качество  подготовки  поверхности.  Использовать бланк дефектной ведомости.

Участник должен: составить  дефектную ведомость, где необходимо указать:

- фактически  имеющиеся  материалы,  инструмент  и  оборудование согласно перечню в ИЛ;

- отсутствующие (без возможности восполнить недостающие  позиций или

исправить  некачественную  подготовку  поверхности)  ресурсы  ИЛ (инфраструктурного листа) или неисправные дефекты на стенде/навеске;

- размеры  стенда/навески  (соответствующие/несоответствующие чертежам).

Бланк  дефектной  ведомости  прилагается  к  пакету  документов.  Участник

заполняет ведомость от руки самостоятельно.

Организация рабочего места. Расставить оборудование (столы, стремянки и

т.д.) в удобные для работы места. Материалы, инструменты и оборудование разложить, рассортировать и организовать рабочего места для эффективного выполнения задания/модуля. Поддерживать эргономику рабочего места.

Чистота и порядок. Соблюдать порядок и чистоту рабочего места и рабочей формы.

Колеровка.  Колеруйте  необходимый  материал,  в  выбранные  Вами  и требуемые  в  соответствии  с  заданием цвета. Указывайте цвет  на  эскизе и

выкрасе.

Подготовка материалов к  работе. Произведите  подготовку материалов  к

работе – тщательно перемешайте материал для насыщения его кислородом и

достижения  однородного  состава,  разведите/разбавьте  материал  водой  (по

необходимости)  для  достижения  необходимой  консистенции  и  удобстве  в работе. Выбор густоты материала влияет на фактуру и зависит от выбранной техники его нанесения.

Модуль В. Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки»

Описание  работ  и  (рекомендуемой,  но  не  обязательной) последовательности выполнения модуля.

Данный модуль располагается на стене И1 (интерьер) стенда. Размер (ширина) – 200 мм.

Участник должен:

- нанести первый слой шпатлевки;

- нанести второй слой шпатлевки;

- произвести железнение поверхности с финишным покрытием «Венецианской штукатурки»;

Время высыхания нанесенных слоев не менее 2 часов. Задание выполняется

в день С1, С2. Общее время на выполнение задания (примерно 2 ч.)

Модуль С:  Обои

Описание  работ  и  (рекомендуемой,  но  не  обязательной) последовательности выполнения модуля.

Данный модуль располагается на стене И1-И2 (интерьер) стенда.

Поверхность  должна  быть  предварительно  подготовлена  (зашпаклевана,

отшлифована и загрунтована).

Участник должен:

- произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием

в задании (на чертеже);

- начать  процесс  оклейки  необходимо  от  «стартовой  линии» стенда/навески в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 1 до 10 мм);

- соблюсти аккуратность подрезки верха и низа обоев;

- соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема.

Задание выполняется в день С1. Время на выполнение задания (примерно 2,5 ч.).

Модуль D: Декорирование поверхности и повторение заданных фактур

Описание  работ  и  (рекомендуемой,  но  не  обязательной) последовательности выполнения модуля.

Размеры модуля и место декорирования указаны  в  задании  (на чертеже)  –

поверхность  И2 - размер  рабочей  поверхности  составляет  600х2500  мм, нижняя часть поверхности Ф1- 1200х1300 мм.

Поверхность,  предварительно  окрашенную  водоэмульсионной  краской, необходимо: И2 - разделить на 4 части, как на чертеже. Фактуры, расположенные в задании – обязательны к повторению в соответствии с образцами (выкрасами, предоставленными экспертами). Следует продумать выбор материалов и техник нанесения для достижения точного соответствия выкрасам экспертов. На поверхности Ф1 – по предварительно сделанной разметке выполнить фактурную штукатурку с имитацией каменной кладки.

Участник должен:

- разбить  малярной  лентой  по  середине  и  вертикали  поверхность  4х повторяемых фактур в соответствии с чертежом;

- согласно предоставленному экспертами выкрасу, в точности повторить предложенные фактуры и цветовые решения образца;

- выполнить задание на нижней части модуля;

- удалить малярную ленту после  выполнения  работ  по  декорированию  данной  поверхности. Малярная лента не должна быть уже 19 мм и шире 25 мм.

Задание  выполняется  в  день  С1,  С2.  Время  на  выполнение  задания (примерно 4,5 ч.).

Модуль E: Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор)

Описание  работ  и  (рекомендуемой,  но  не  обязательной) последовательности выполнения модуля.

Размеры  модуля  и место  расположения  указаны  в  задании  (на  чертеже)  – поверхность Ф1. Размеры рабочей поверхности – 800х1000 мм. Тема фрески определяется  участником.  Участник  не  ограничен  выбором  декоративных материалов  и  техниками  их  нанесения  (в  рамках  ИЛ),  цветовыми  и стилистическими  решениями  модуля.  Данный  модуль  максимально демонстрирует  мастерство  и  уровень  владения  участником  техник декорирования.  Модуль  выполняется  с  обязательным  применением

декоративных покрытий и красок, и не менее 70% от объема всей фрески (модуля). Если декоративный материал/техника нанесения  требует более 1 слоя,  то  проделав  данную  операцию,  участник  может  переключиться  на другие  работы  в  рамках  задания  и  вернутся  к  этой  поверхности  после высыхания  1  слоя. Гармоничное  сочетание фрески Окно с рамой  с модулем D (декорирование фасада)  на  поверхности Ф1,  а  также  с другими модулями, положительно повлияет на судейскую оценку.

Участник должен:

- выполнить  модуль  в  свободном  стилевом  решении  из  любых декоративных  материалов  в  рамках  ИЛ,  в  том  числе  из  ВД-АК (водоэмульсионной краски).

Задание  выполняется  в  день  С2.  Время  на  выполнение  задания (примерно 2 ч.).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В  данном  разделе  определены  критерии  оценки  и  количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки

составляет 100.

Таблица 2.

| Критерии | Судейская оценка | Измеряемая оценка | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Организация работы | 0 | 8 | 8 |
| В | Отделка стены с применением «Венецианской штукатурки» | 3 | 21 | 24 |
| С | Обои | 1,5 | 14,5 | 16 |
| D | Декорирование поверхности | 3 | 25 | 28 |
| Е | Окно с рамой. Применение свободной техники (собственный выбор) | 4 | 20 | 24 |
|  | Всего | 11,5 | 88,5 | 100 |

Субъективные оценки – 11,5.

Объективные оценки – 88,5.

Приложение 1

В								Д1		Д4

Приложении 2

# Text boxes

«Молодые профессионалы—2018»